## Slide 1: Camada de enlace
A camada de enlace transforma a camada que é física em um recurso de transmissão bruto, através de um link(hop-to-hop).
Existe 5 controles de enlace: frames, endereçamento, controle de fluxo, controle de erros e o controle de acesso.

## Slide 2: protocolos
Canal sem ruído: simplest, como já diz no nome, o mais simples possível, ou seja, os pacotes são simplesmente enviados sem controle de fluxo e sem erros.
- Stop-and-wait: o emissor envia um frame, só após a confirmação do receptor que ele envia outro frame, assim sendo o receptor controla o envio através de confirmações.

## Slide 3: Protocolos
Canal com ruído: Stop-and-walt ARQ(solicitação de repetição automática), é necessário numerar os frames para fazer o controle de erro(número de sequência).
Go-back-N ARQ:conjunto de frames, pede confirmação do último, mais eficiente, muito tempo ocioso, cabeamento estruturado.
Selective Repeat ARQ: utiliza DUAS janelas de mesmo tamanho, apenas o frame que tem o timer esgotado é retransmitido.

## Slide 4: Controle e detecção de erros
Código de erro: bits de dados e bits redundantes devem ter uma relação.
K bits(dados), r bits(verificação), palavra de código(tamanho total n). N = k + r
Distância de hamming: A diferença entre duas palavras de código é chamada distância de hamming. A distância é de 3, mas por causa da forma como os bits de verificação são calculados, algumas dessas palavras são consideradas inválidas.